СОДЕРЖАНИЕ

1.Назначение изделия	4

2.Комплект поставки изделия	4

3.Основные технические характеристики	5

4.Конструкция изделия	6

5. Транспортировка и хранение	7

6. Требования безопасности	8

7. Установка калитки	9

7.1. Необходимое оборудование	9

7.2. Монтаж калитки	10

8. Эксплуатация изделия	11

9. Дилеры и сервисные центры	12

# 1.Назначение изделия

Калитка механическая односторонняя с пружинным возвратом устанавливается в качестве заграждения, предназначена для прохода в заданном направлении.

# 2.Комплект поставки изделия

Комплект поставки изделия

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Калитка с пружинным возвратом | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации и монтажу | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| АнкертипаSORMATPFGES10 (M10/60) * | 3 шт. |
| Винт M10x50 DIN7991 с шестигранным углублением под ключ* | 3 шт. |

*-поставляется опционально

# 3.Основные технические характеристики

Общие характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), в зависимости от ширины прохода, мм 600 800 1000 1200 | 724х145х1000 924х145х1000 1124х145х1000 1324х145х1000 |
| Вес, кг* | от 11,0 до 13,0 |
| Диапазон температур, ºС: - эксплуатация - транспортировка и хранение | +1…+40 +1…+40 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 |
| Срок службы, лет | 8 |

* - зависит от длины створки калитки

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений менять комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделия

# 4.Конструкция изделия

Все элементы конструкции калитки (рис. 1) выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Створка калитки крепится к стойке при помощи установочных винтов. Стойка вращается относительно неподвижного основания, прикрепленного к полу. Крепление к полу скрывает крышка основания.

Общий вид

В калитке предусмотрена возможность установки створок различной длины для формирования прохода шириной 600, 800, 1000 и 1200 мм. На рис. 2показан габаритный размеры калитки для ширины прохода 600 мм.

Габаритные размеры калитки

Калитка закрывается после прохода при помощи пружины, направление движения обозначается стрелкой.

Исполнение калитки может быть выполнено в 2-х вариантах: правом и левом. На рис. 3 указано направление, куда открывается калитка.

Определение варианта исполнения калитки

# 5. Транспортировка и хранение

Изделие в заводской упаковке можно перевозить воздушным, крытым автомобильным и железнодорожным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли без ограничения дальности. При транспортировке и хранении изделий на европоддонах допускается штабелировать коробки в 4 ряда. Хранить изделие допускается в сухих (без конденсации влаги) отапливаемых помещениях при температуре от +1 до +40°С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. Допускается кратковременное, не более 3-х суток, хранение изделия в упаковке в сухих неотапливаемых помещениях, закрытых кузовах транспорта.

# 6. Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований безопасности, указанных в данном разделе, может повлечь за собой нанесение ущерба жизни и здоровью людей, полной или частичной потере работоспособности изделия и(или) вспомогательного оборудования.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель снимает с себя  ответственность за нанесение ущерба жизни и здоровью людей, полной или частичной потере работоспособности изделия и(или) вспомогательного оборудования при несоблюдении требований безопасности, указанных в данном разделе, а также прекращает действие гарантии на изделие.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать калитку вне сухих и отапливаемых помещений;

- применять для чистки изделия химически агрессивные к материалам корпуса пасты и жидкости.

# 7. Установка калитки

ВНИМАНИЕ! Устанавливать калитку надежно, во избежаниераскачивания и(или) опрокидывания в процессе эксплуатации. В случае установки калитки на полы низкой прочности принимайте меры по укреплению полов в месте установки.

Перед началом проверки работоспособности калитки внимательно изучить данный раздел Руководства.

## 7.1. Необходимое оборудование

Оборудование, используемое при монтаже калитки:

- электроперфоратор;

- сверло твердосплавное диаметром 16 мм для сверления в полу отверстий под анкеры (рекомендуемый анкер SORMATPFGES10 (M10/60));

- ключ для винтов с внутренним шестигранником S6;

- отвертка крестовая;

- отвес или уровень;

- стальные подкладки для выравнивания калитки.

## 7.2. Монтаж калитки

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется выполнить разметку установочных отверстий по отверстиям фланца основания стойки калитки с уже установленной створкой.

    - Подготовьте горизонтальную площадку в месте установки калитки.

    - Откройте коробку, распакуйте изделие и проверьте его комплектность.

    - Установите створку калитки на стойке при помощи установочных винтов. Убедитесь, что створка калитки надежно закреплена на стойке.

    - Выполните разметку и просверлите 3 отверстия диаметром 16 мм в полу под анкеры крепления стойки калитки. Глубина закладного отверстия должна превышать длину анкера на 5 мм. Вставьте анкеры в отверстия.

    - Установите стойку калитки на подготовленную площадку (рис. 4).

    - Совместите отверстия в основании калитки с анкерами в полу. Проверьте вертикальность установки калитки в 2-х плоскостях, при необходимости используйте стальные прокладки требуемой толщины для правильной установки калитки. Закрепите фланец основания калитки тремя винтами М10, закрутив их в соответствующие анкеры, используя ключ для винта с внутренним шестигранником S6.

. Установочные размеры

# 8. Эксплуатация изделия

Калитка с пружинным возвратом обеспечивает исключительно односторонний проход. После прохода человека через калитку пружинный механизм возвращает створку в исходное (преграждающее) положение. В обратном направлении открытие створки калитки невозможно.

Направление движения обозначается стрелкой, запрет прохода -знаком «кирпич».

# 9. Дилеры и сервисные центры

Список официальных дилеров и сервисных центров постоянно обновляется. Наиболее актуальную информацию Вы можете получить на сайте:www.oxgard.com

Сервисные центры

| Эликс Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 107023, Москва ул.Малая Семеновская, д.3 тел.: +7(495) 725 6680 e-mail: sec_market@elics.ru www.elics.ru |
| --- | --- |
| Луис+ Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 125040, Москва 1-ая ул.Ямского Поля, д.28 тел.: +7(495) 637-6316, 280-7750 e-mail: luis@luis.ru www.luis.ru |
| Гарант Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 197022, Санкт-Петербург пр.Медиков, д.3, лит А, пом.4Н тел.: +7(812) 448-1616, 600-2060 e-mail: mail@garantgroup.com www.garantgroup.com |

| Равелин Лтд Официальный дистрибьютор и сервисный центр | 197022, Санкт-Петербург ул.Профессора Попова, д.4 тел.: +7(812) 327-5032 e-mail: ravelin@ravelinspb.ru www.ravelinspb.ru |
| --- | --- |
| Скайрос Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 197110, Санкт-Петербург ул.Ремесленная, д.17 тел.: +7(812) 448-1000 e-mail: sales@skyros.ru www.skyros.ru |
| Интант Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 050026, Казахстан, г. Алматы ул.Муратбаева, д.61 тел.: +7(727) 316-4900, 234-1712 e-mail: intant@intant.net www.intant.kz |
| ПрофЭлектроника Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 220104, Минск ул.Петра Глебки, д.11, к.Г2, пом.17 тел.: +375(17) 390-6666 e-mail: info@sob.by www.sob.by |

Официальные дистрибьюторы

| Луис+ Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 125040, Москва 1-ая ул.Ямского Поля, д.28 тел.: +7(495) 637-6316, 280-7750 e-mail: luis@luis.ru www.luis.ru |
| --- | --- |
| Эликс Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 107023, Москва ул.Малая Семеновская, д.3 тел.: +7(495) 725-6680 e-mail: sec_market@elics.ru www.elics.ru |
| Сатро-Паладин Официальный дистрибьютор | 129515, Москва ул.Кондратюка, д.9, стр.1 тел.: +7(495) 739-2283 e-mail: market@satro.ru www.satro.ru |
| ВИДЕОГЛАЗ Официальный дистрибьютор | 105187, Москва ул.Вольная, д.35, стр.19 тел.: +7(495) 280-7170 e-mail: info@videoglaz.ru www.videoglaz.ru |

| Элиском-СБ Официальный дистрибьютор | 107553, Москва ул.Большая Черкизовская, д.24А, стр.1 тел.: +7(495) 280-7117 e-mail: sales@eliscom.ru www.eliscom.ru |
| --- | --- |
| Глобал АйДи Официальный дистрибьютор | 129343, Москва пр.Серебрякова, д.14, стр.15 тел.: +7(495) 772-22-42 e-mail: info@global-id.ru www.global-id.ru |
| Равелин Лтд Официальный дистрибьютор и сервисный центр | 197022, Санкт-Петербург ул.Профессора Попова, д.4 тел.: +7(812) 327-5032 e-mail: ravelin@ravelinspb.ru www.ravelinspb.ru |
| Скайрос Официальный дистрибьютор | 197110, Санкт-Петербург ул.Ремесленная, д.17 тел.: +7(812) 448-1000 e-mail: sales@skyros.ru www.skyros.ru |

| Алпро Официальный дистрибьютор | 194100, Санкт-Петербург Большой Сампсониевский пр., д.70, лит.«В», пом.3Н тел.: +7(812) 702-1755 e-mail: alpro@alpro.ru www.alpro.ru |
| --- | --- |
| Гарант Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 197022, Санкт-Петербург пр.Медиков, д.3, лит А, пом.4Н тел.: +7(812) 448-1616, 600-2060 e-mail: mail@garantgroup.com www.garantgroup.com |
| Сайлекс Официальный дистрибьютор | 192289, Санкт-Петербург ул.Софийская, д.66, лит А тел.: +7(812) 309-3003 e-mail: info@cilex.ru www.cilex.ru |
| Трион Официальный дистрибьютор | 620049, Екатеринбург ул.Первомайская, д.107, оф.105 тел.: +7(343)-278-7150, 278-7153 e-mail: trion96@mail.ru www.oootrion.ru |

| Комплексные системы безопасности Официальный дистрибьютор | 362043, Владикавказ ул.Весенняя, д.1а тел.: +7(8672) 40-3594 e-mail: csb2010@mail.ru www.ksb-rso.ru |
| --- | --- |
| Интант Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 050026, Казахстан, г. Алматы ул.Муратбаева, д.61 тел.: +7(727) 316-4900, 234-1712 e-mail: intant@intant.net www.intant.kz |
| ПрофЭлектроника Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 220104, Минск ул.Петра Глебки, д.11, к.Г2, пом.17 тел.: +375(17) 3906666 e-mail: info@sob.by www.sob.by |

OOO "Возрождение"

192289 Санкт-Петербург

ул. Софийская, д. 66

тел./факс +7 (812) 33615 94

www.oxgard.com

info@oxgard.com

# Text boxes

Руководство

по

эксплуатации

и

монтажу

www.oxgard.com

info@oxgard.com

Тел.+7(812) 366-15-94

Калитка механическая К-11